## Slide 1
padpd
WiFi 7 功率放大器 + 数字预失真 AI 辅助研发平台
从电路仿真到硅前预判 · 从行为建模到 RTL 交付的全链路工程平台
经典 + 神经建模
ILA / DLA / 自适应 DPD
定点 · ONNX · RTL 交付
双版本图形界面
管理层汇报 · 研发进展总结
Notes: padpd 是面向 RFIC/Analog IC 团队的 WiFi 7 PA + DPD 研发平台。本次汇报覆盖:为什么做、做出了什么、验证到什么程度、以及下一步需要的资源。

## Slide 2
为什么做:效率与线性度的矛盾,在 WiFi 7 上被放大
PA 是射频链路里最耗电、最难线性化的一环;WiFi 7 的带宽与调制阶数把矛盾推到极限
1
带宽与调制双升级
320 MHz / 4096-QAM、约 10 dB 峰均比,
对 EVM 与邻道抑制的要求成倍提高
2
先设计、后补救的老流程
PA 冲效率进入不可逆区,DPD 事后
无论多大都救不回来 —— 成本浪费
3
验证链路割裂
电路仿真、行为建模、DPD、硬件部署
各用各的工具,结论无法互相印证
平台给出的答案
统一的数据与指标口径
同一套 EVM / ACLR / Mask 贯穿仿真、建模、DPD、部署
AI 与经典并置、可对比
神经模型与工业金标准 GMP 在同数据同指标下较量
硅前就能回答关键问题
这颗 PA 配多大 DPD、退多少功率能过 spec
产出可直接交付硬件
定点系数、ONNX、可综合 Verilog,逐位验证
Notes: 左侧是行业普遍痛点,右侧是本平台的定位。核心差异:把割裂的环节接成一条可互相印证的链路,并且把决策提前到流片之前。

## Slide 3
核心成果:端到端指标全部达标
合成 WiFi 7 链路(320 MHz / 4096-QAM,虚拟 PA):DPD 前后对比,发射频谱模板由不合格转为合格
-19.0 → -64.2
dB
星座 EVM
接收端解调误差
-31 → -66
dBc
邻道抑制 ACLR
对邻道的干扰
FAIL → PASS
发射频谱模板
802.11 合规判定
-34.9
dB
神经 TCN 建模精度
首次超过经典金标准
三项工程判断,决定了后续所有选型
神经 TCN 三项全赢
浮点最准、量化最稳、算力最省(448 次乘加/样本)
低位宽下差距拉开
10 bit 定点:TCN -33.3 dB,多项式仅 -16.9 dB
建模准 ≠ DPD 好
DDR 用 55% 参数,在 GaN PA 上领先 8.5 dB
Notes: 这四个数字是平台的对外成绩单。右两项尤其重要:神经 TCN 首次在同等参数预算下超过工业金标准 GMP,而且更适合芯片落地。

## Slide 4
可信度:在公开真实测量数据上对标国际基准
采用开源基准 OpenDPD 的三套实测 PA 数据与其论文口径,结果可横向比较、可复现
Chart: 邻道抑制 ACLR(dB,越高越好)
| DPA_160MHz | DPA_200MHz
无 DPD | 34.5 | 30.6
本平台神经 DPD | 53.1 | 49.5
核心验证 · 评估方法学
同一套 DPD,只更换评估代理模型:
-38.56 dBc 本平台神经代理
-38.80 dBc 国际基准论文发表值
差异 0.24 dB —— 几乎逐位吻合,证明实现正确
由此确立的方法学规范
用传统多项式代理评估同一个 DPD,读数偏差高达 12 dB。DPD 的验收评估必须使用神经代理 —— 这条规范已固化进平台流程。
Notes: 左图:真实 PA 数据上,DPD 把邻道抑制提升约 19 dB,越过 52 dB 验收线,优于对标论文的 GRU 方案。右侧是更重要的方法学结论——评估方式选错会得出完全错误的结论,我们用实验把它钉死了。

## Slide 5
平台能力:一条打通的研发链路
每一环都有可运行的实现与自动化验证,上下游用同一套数据接口与指标口径衔接
01
电路仿真接入
谐波平衡 / S 参数 / 包络瞬态
导入为行为模型
>
02
PA 行为建模
经典 Saleh·MP·GMP·DDR
神经 GRU·DGRU·TCN
>
03
DPD 设计
ILA 经典 · DLA 神经
自适应在线跟踪
>
04
硬件部署
定点位宽扫描 · ONNX
整数系数 · Verilog RTL
>
05
系统验证
EVM · ACLR · 频谱模板
CCDF · AM-AM/AM-PM
链路闭环带来的直接收益
流片前给出结论
这颗 PA 需要多大 DPD、退多少功率能过 spec
选型有据可依
同数据同指标下横向比较,不靠经验拍板
产出直接进硬件
整数系数与 Verilog 已逐位验证,交接零返工
Notes: 五个环节都已实现并有自动化测试覆盖。关键在于它们共享数据接口和指标口径,所以上游的改动可以在下游立刻看到影响。

## Slide 6
差异化能力:把决策提前,把风险后置到可控
三项能力回答了传统流程回答不了的问题 —— 流片前、量产中、以及效率与线性度如何取舍
硅前预判
双音记忆诊断
用电路仿真最容易给出的双音结果,在流片前判断 PA 记忆效应的强度,并换算成 DPD 需要预留的记忆深度与系数规模。硬件预算因此能在设计早期锁定,不必等实测回来再返工重排版图,省掉最昂贵的一次迭代。
闭环验证:预判的记忆深度
与实测最优拐点一致
现场硬化
自适应在线 DPD
产品在温度、供电与器件老化下持续漂移,出厂时标定好的固定系数会逐渐失效。自适应算法从环回观测持续更新系数,并提供三档不同成本与精度的实现方案,供硬件预算按需选择,兼顾芯片面积与量产良率。
满漂移工况领先冻结方案
10.4 dB EVM
联合优化
PA / DPD 联合设计
把 PA 工作点与 DPD 复杂度作为一个联合问题统一求解,自动找到效率与线性度的最优平衡点,避免先冲效率、再用昂贵 DPD 补救的传统弯路,并明确标出不可逾越的物理边界,让取舍有据可依。
同样达标前提下
效率提升 9.1 个百分点
Notes: 这三项是平台相对通用工具的差异化。共同点:都把原本靠经验或靠流片后返工解决的问题,变成了可量化、可提前决策的工程动作。

## Slide 7
工程化程度:不是脚本集合,是可交付的产品
面向工程师日常使用与硬件团队交接而构建,非算法研究者专属
1
双版本图形界面
Web 工作台(团队共享)+ 桌面版(免安装),8 个功能页同构,共享实验注册表
2
开箱即用的分发
Windows 单文件 exe 与免安装目录版,云端自动构建并做启动冒烟
3
内置双语图文手册
中 / 英各 8 章,随界面语言切换,覆盖入门到部署
4
自动化质量保障
189 个测试函数、跨平台持续集成,每次改动自动回归
约 1.1 万行
Python 代码
189
测试函数
8 + 8
功能页 / 手册章节
3
打包分发形态
0 错误
RTL 逐位验证
Notes: 强调可用性与可维护性:非作者本人也能直接使用,硬件团队拿到的是经过逐位验证的交接物料。

## Slide 8
沉淀:四条经实证的工程法则
这些结论由平台的对照实验得出,可直接复用于后续项目,避免重复试错
1
经典模型必须用闭式最小二乘求解
同一模型改用梯度训练,邻道抑制指标恶化 9 dB 以上。在线场景同理 —— 只有基于矩阵求解的算法稳定收敛。
2
DPD 评估必须使用神经代理
多项式代理对带外频谱系统性外推失真,同一 DPD 读数可差 12 dB,足以导致错误的选型决策。
3
深压缩工作点必须先做削峰
峰值进入 PA 不可逆区时 DPD 发散;削峰用有界的 EVM 代价换回可逆性,是过 spec 的前提。
4
效率与线性度存在突变壁垒
越过可逆边界后,再大的 DPD 也无效。必须联合设计,不能先冲效率再补救。
每条结论都有对应的可复现脚本与自动化测试,是可以交给新同事直接沿用的团队资产。
Notes: 这一页是给技术管理者看的:平台除了跑出数字,还沉淀了方法论。这些法则每一条都对应过真实的踩坑,避免团队重复付学费。

## Slide 9
现状与下一步
软件侧能做的部分已全部完成;继续推进需要硬件与算力资源接入
已完成
经典与神经 PA 建模,真实数据对标国际基准
ILA / DLA / 自适应三类 DPD,全部达标
定点部署、ONNX、可综合 RTL,逐位验证通过
PA/DPD 联合设计、硅前双音预判
双版本界面、exe 分发、双语手册、持续集成
下一步 · 需要的资源
GPU 算力
完成大容量神经模型长训练
(本地 4 核 CPU 已达上限)
EDA 环境
打通 Spectre 电路仿真回环,
用真实工艺库替换虚拟 PA
硬件台架
FPGA 上板与 SDR 实测,
验证 RTL 与自适应链路
接口均已就绪 —— 上述三项资源到位后,可直接用现有脚本推进,无需重构。
平台设计时即预留了数据源可替换、模型可替换的接口:虚拟 PA 换成真实仿真/实测数据后,下游代码零改动。
Notes: 收尾要点:软件侧已经做到本环境的上限,继续产生价值需要 GPU、EDA 和硬件台架。平台的可替换接口设计意味着这些资源到位后能立刻见效,不存在重构成本。